# Arény – aromatické zlúčeniny

Arény -  aromatické zlúčeniny  pôvodne predstavovali skupinu zlúčenín s príjemnou „arómou“. Dnes pod týmto názvom označujeme   cyklické uhľovodíky so  špecifickými vlastnosťami, ktoré sú nižšie popísané.

Hlavným predstaviteľom arénov  je benzén,  ktorého sumárny vzorec je C6H6. Kekule v r. 1865 navrhol tento vzorec benzénu.

V ňom sa pravidelne striedajú jednoduchá a dvojitá väzba. Kekule zistil, že väzby nie sú lokalizované a že nastáva takáto rovnováha :

Takéto usporiadanie však nevystihuje vlastnosti benzénu. Dvojitá väzba by mala byť  kratšia ako jednoduchá, ale zistilo sa, že všetky väzby sú rovnocenné a rovnako dlhé. Na benzéne tiež neprebiehajú adičné reakcie ako pri nenasýtených zlúčeninách.

Arény sú teda zlúčeniny, ktoré majú špeciálne vlastnosti, ktoré nazývame aromatické.

- V molekule benzénu je hybridizácia uhlíkov sp2. Každý atóm uhlíka vytvorí 3 sigma väzby 2 s dvoma susednými C a jednu s H. Väzbový uhol je 120 °, takže molekula vytvára rovinný útvar -  pravidelný šesťuholník

- Na každom uhlíku zostal jeden nehybridizovaný orbital kolmý na roviny šesťuholníka. týchto šesť orbitálov vytvorí uzavretý (- molekulový orbitál, rovnomerne rozložený, čiže delokalizovaný nad a pod rovinou kruhu. Hovoríme mu aj benzénové jadro.

Vzorec benzénu, ktorý používame, a ktorý skutočne vystihuje štruktúru benzénu je nasledovný:

Skrátene

- Delokalizácia ( - elektrónov spôsobuje zníženie vnútornej energie a  stabilitu benzénu.

- Všetky väzby sú rovnocenné a rovnako dlhé. Dĺžka väzby v benzéne má hodnodu

0,139 nm, teda niečo medzi jednoduchou a dvojitou väzbou.

- Počet všetkých delokalizovaných elektrónov musí spĺňať tzv. Hückelovo pravidlo, t. j musí mať 4n+2 ( elektrónov. v prípade benzénu n = 1, čiže 6 nehybridizovaných ( elektrónov.